Акт освидетельствования скрытых работ

| Анкеровка плит перекрытия |
| --- |
| (наименование работ) |
| выполненных в | жилом доме, БС-1, СПЧ 65к. 12 |
|  | (наименование и место расположения объекта) |

«  12  »     мая     200 3 г.

Комиссия в составе:

| Представителя строительно-монтажной организации |  |
| --- | --- |
| Стюарт А. В., начальник участка |
| (фамилия, инициалы, должность) |
| представителя технического надзора заказчика |  |
| Шинкевич В. А., инспектор |
| (фамилия, инициалы, должность) |

представителя проектной организации (в случаях осуществления авторского надзора проектной организации в соответствии с требованиями СП 11-110-99)

| (фамилия, инициалы, должность) |
| --- |
| произвела осмотр работ, выполненных |  |
| ООО «Отделстрой» |
| (наименование строительно-монтажной организации) |

и составила настоящий акт о нижеследующем:

| 1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы |  |
| --- | --- |
| Анкеровка плит перекрытия над 2-м этажом |
| (наименование скрытых работ) |
| 2. Работы выполнены по проектно-сметной документации | ЗАО «Архитектурная |
| студия М4» чертеж М 4.03.02 КЖ2, лист 8 |
| (наименование проемной организации, № чертежей, дата их составления) |
| 3. При выполнении работ применены |  |
| арматура Ø 10 А-I; электроды ЭАОН-4 |
| (наименование материалов, изделий со ссылкой на сертификаты или др. документы, подтверждающие качество) |

4. При выполнении работ отсутствуют (или допущены) отклонения от проектно-сметной документации

| отклонения отсутствуют |
| --- |
| (при наличии отклонений указываются, кем согласованы, № чертежей и дата согласования) |
| 5. Даты: | начала работ | 05 мая 2003 года |
|  | окончания работ | 12 мая 2003 года |

Решение комиссии:

Работы выполнены в соответствии с проектно-сметной документацией, стандартами, строительными нормами и правилами и отвечают требованиям их приемки.

На основании изложенного разрешается производство последующих работ по устройству (монтажу)

кирпичной кладки 3-го этажа

(наименование работ и конструкции)

| Представитель строительно-монтажной организации | А. Стюарт |
| --- | --- |
|  | (подпись) |
| Представитель технического надзора заказчика | В. Шинкевич |
|  | (подпись) |
| Представитель проектной организации |  |
|  | (подпись) |